Příloha č. 2

PROSTOROVÁ REGULACE

§ 1

Základní ustanovení

(1) Území obce je z hlediska prostorové regulace členěno na dvě základní kategorie:

a) území zastavěné ke dni účinnosti této vyhlášky

b) území zastavitelné, ležící v plochách rozvojových příležitostí dle výkresu č. 2

§ 2

Společná ustanovení

(1) Pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo pro vydání stavebního povolení je nezbytný soulad příslušné dokumentace s limity prostorového uspořádání a regulačními prvky architektonického řešení podle § 3.

(2) Všechny dále uvedené údaje jsou závazné, pokud v textu není výslovně uvedeno jinak.

(3) Pokud v následujícím textu nejsou některé položky nebo parametry prostorové regulace uvedeny, má se za to, že tímto územním plánem nejsou definovány.

§ 3

Závazná ustanovení pro jednotlivá území a specifikované lokality

(1)

ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ KE DNI ÚČINNOSTI TÉTO VYHLÁŠKY kromě rozvojových ploch popsaných v odstavci (2).

Společná ustanovení pro území

a) stávající uliční, stavební a regulační čáry je nutno závazně respektovat, pokud tomu nebrání ustanovení obecně závazných předpisů. O ostatních výjimkách může rozhodnout v jednotlivých případech stavební úřad po projednání ve stavební komisi.

b) výškové řešení (počet nadzemních podlaží, výška římsy, výška hřebene střechy) nových staveb, nástaveb a přístaveb musí respektovat základní výškové parametry okolí.

c) při stavebních rekonstrukcích, adaptacích není dovoleno u objektů, které byly postaveny před rokem 1939, jež jsou v dobrém technickém stavu a zachovaly si svůj původní vzhled, provádět takové zásahy, které by znamenaly narušení celkových proporcí objektů, vzhledu průčelí, či zásadní změnu materiálu pláště budov. V případě pochybnosti rozhodne o jednotlivých případech stavební úřad po projednání ve stavební komisi.

d) zásadní změna tvaru a charakteru střechy je přípustná tehdy, jedná-li se o úpravu střechy ploché nebo nevhodného (vzhledem k okolí) typu šikmé střechy (vzniklé obvykle dodatečnými úpravami původní střechy).

(2)

ÚZEMÍ ZASTAVITELNÉ - LOKALITY ROZVOJOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Společná i specifická ustanovení pro území:

1. OBYTNÁ ZÓNA VENKOVSKÉHO TYPU SMÍŠENÁ - zóna OB

Území je určeno pro bydlení v rodinných domech a základní občanskou vybavenost.

a) v celém území  je vyloučeno použití plochých střech,

b) materiál pro šikmé střechy - taškové krytiny, vláknocementové šablony, asfaltové šindele, apod.,

c) max. výška zástavby se šikmou střechou – dvě nadzemní podlaží + využité podkroví,

d) oplocení pozemku včetně vstupu na pozemky bude řešeno jednotně (použité materiály budou příbuzné), pro jednotlivé lokality možno rozdílně,

e) vzdálenost hnojišť a objektů (výběhu) pro chov hospodářského zvířectva ve vzdálenosti minimálně 10 m od hranic souseda a 15 m od oken obytných místností.

Pro lokality č. 4, 8, 9, 12  dále platí :

a) před započetím výstavby bude zpracován jednoduchý zastavovací plán či studie a bude určen tvar střechy jednotný pro dílčí uliční fronty.

b) v lokalitách č. 4, 8 bude respektována trasa dálkového kabelu, event. bude zajištěno jeho přeložení

c) v lokalitě č. 8 je nutné při návrhu počítat s vhodným urbanistickým řešením eliminujícím nežádoucí účinky z dopravy (umístění nové obytné zástavby event. do ochranného pásma silnice je nutné řešit tak, aby ani v budoucnu nevznikly nároky na ochranu před škodlivými účinky dopravy ze silnice).

d) v lokalitě č. 9 je nutné při návrhu respektovat trasu elektrického vedení

Pro zařízení občanské vybavenosti v této zóně dále platí :

a) umísťování provozoven je v přízemí rodinných domů přípustné.

2. CENTRÁLNÍ ZÓNA - zóna C

Slouží občanské vybavenosti, bydlení a zařízení řemesel, služeb, event. drobné výroby, které nemají negativní vliv na okolí.

Pro zástavbu platí tyto zásady :

a) u novostaveb musí min. 50% užitkové plochy tvořit občanská vybavenost,

b) v celém území je vyloučeno použití plochých střech,

c) max. výška zástavby do čtyř nadzemních podlaží + využité podkroví.

3. ZÓNA VÝROBY, ŘEMESEL, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, SKLADŮ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ -  zóna VS

Slouží pro umístění areálů výroby, služeb, řemesel, skladů a ploch technického vybavení, které nejsou realizovatelné v jiných územích.

Pro zástavbu platí následující zásady :

a) v celém území je doporučeno použití šikmých střech,

b) max. výška zástavby do jednoho  nadzemního podlaží + podkroví v šikmé střeše,

c) území může být zastavěno skupinou samostatných objektů o ploše max. 15 x 30m nebo maximální zastavěné ploše 450 m2,

d) alespoň 30 % celkové plošné výměry pozemků bude ozeleněno,

e) veškeré plochy pro odstavování a parkování motorových vozidel budou umístěny na jednotlivých pozemcích,

f) oplocení pozemku vč. vstupu na pozemky bude řešeno jednotně a adekvátně vůči okolí (výškové řešení a použité materiály budou příbuzné),

g) pásmo hygienické ochrany je dáno hranicemi pozemku,

h) je nepřípustné instalovat technologii, která by vyžadovala zvětšení pásma, hygienické ochrany.

Pro lokality č. 11, 20 dále platí:

a)   před započetím výstavby bude zpracován jednoduchý zastavovací plán či studie a bude určen tvar střechy jednotný pro dílčí uliční fronty

b)    v lokalitě č. 11 je provoz limitován tzv. nerušící výrobou

c)   u lokality č. 20 bude dopravní obsluha ze stávající komunikace  II.tř. zajištěna jedním vjezdem pro celou lokalitu

4. ZÓNA TĚŽBY A ZPRACOVÁNÍ KAMENE -  zóna TK

Slouží jako plochy povrchové těžby stavebního kamene a objekty přidruženého zpracování kamene.

Pro zástavbu platí následující zásady:

a) nesmí být umísťovány stavby ani činnosti znemožňující dobývání kamene

b) v celém území je doporučeno použití šikmých střech

c) max. výška zástavby do jednoho  nadzemního podlaží + podkroví v šikmé střeše

d) veškeré plochy pro odstavování a parkování motorových vozidel budou umístěny na jednotlivých pozemcích

e) oplocení pozemku vč. vstupu na pozemky

f) pásmo hygienické ochrany je dáno hranicemi pozemku

g) je nepřípustné instalovat technologii, která by vyžadovala zvětšení pásma, hygienické ochrany.

5. ZÓNA AREÁLŮ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY - zóna ZV

Slouží pro zařízení zemědělské výroby.

Pro zástavbu platí následující zásady:

a) v celém území vyloučeno použití plochých střech

b) alespoň 30 % celkové plošné výměry pozemků bude ozeleněno

c) veškeré plochy pro odstavování a parkování motorových vozidel budou umístěny na jednotlivých pozemcích

d) oplocení pozemku vč. vstupu na pozemky bude řešeno jednotně a adekvátně vůči okolí (výškové řešení a použité materiály budou příbuzné)

e) pásmo hygienické ochrany by nemělo zasahovat do okolní obytné zástavby

f) je nepřípustné instalovat technologii, měnit počet či druh chovaných hospodářských zvířat tak, že by vyžadovaly zvětšení pásma hygienické ochrany

g)vliv zemědělské  výrobyna životní prostředí bude vyhodnocován s tím, že budou následně realizována opatření na zlepšení životního prostředí

h)  výškové zónování : jednopodlažní + šikmé zastřešení

6. ZÓNA REKREAČNÍCH A SPORTOVNÍCH  PLOCH - zóna RS

Slouží pro plochy s rekreačním, sportovním a kulturním zařízením.

Pro eventuální zástavbu platí následující zásady :

a) v celém území je vyloučeno použití plochých střech,

b) maximální výška zástavby jedno podlaží + využité podkroví,

c) alespoň 50% celkové plošné výměry pozemků bude ozeleněno,

d) případné oplocení pozemku vč. vstupu na pozemky bude řešeno jednotně a adekvátně vůči  okolí (výškové řešení a použité materiály budou příbuzné).

7. SPECIFICKÉ ZÓNY – zóna SP

7a) zóna veřejné a vysoké zeleně - zóna SP - VZ

Slouží pro plochy veřejné a vysoké zeleně.

Není přípustná žádná výstavba kromě uvedených v příloze 1 – funkční regulace.

7b) zóna hřbitova - zóna SP - HŘ

Slouží výhradně plochám stávajících hřbitovů, eventuální stavby do jednoho podlaží a se šikmou střechou.

7c) zóna zahrádek – zóna SP - Z

Slouží pro plochy zahrádkářských kolonií umístěné mimo současně zastavěného území obce

Pro zástavbu platí následující zásady:

a) v území je možno budovat pouze zahrádkářské chaty

b) v celém území je vyloučeno použití plochých střech

c) materiál pro střechy - taškové krytiny, vláknocementové šablony, asfaltové šindele, apod.

d) výška zástavby - jedno nadzemní podlaží + využité podkroví, max. výška hřebene nad terénem 6 m

e) oplocení pozemku včetně vstupu na pozemky bude řešeno jednotně (použité materiály budou příbuzné), pro jednotlivé lokality možno rozdílně

f) vzdálenost hnojišť a objektů (výběhu) pro chov hospodářského zvířectva ve vzdálenosti minimálně 10 m od hranic souseda a 15 m od oken obytných místností.

7d) zóna navrhované komunikace – zóna SP - K

Slouží výhradně pro navrhovanou komunikaci a související stavby.

8. ZÓNA NEURBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ - zóna NÚ

Slouží pro zemědělské, lesní a krajinářské plochy, vodní toky a plochy, rekreaci a pobyt v přírodě.

Pro území platí následující zásady:

a) není přípustná žádná výstavba, kromě liniových staveb dopravních a technického vybavení, a výjimečně přípustných dopravních zařízení a služebních bytů a informačních, reklamních a propagačních staveb,

b) v prostoru prvků ÚSES nelze umísťovat žádné stavby ani zpevněné plochy.